Общество с ограниченной ответственностью «ГарантЭнергоПроект»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Пояснительная записка

УТВЕРЖДАЮ: Глава МО «Омский сельсовет» НАО Чупова О. В. /____________/ «___»_____________2014 г. М.П.

РАЗРАБОТАЛ: Директор «ГарантЭнергоПроект» Кукушкин С. Л. /____________/ «___»_____________2014 г. М.П.

Вологда 2014 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

Паспорт схемы	6

Общие сведения 	8

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	14

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	23

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	27

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	41

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	49

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	51

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	53

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения	55

9. Существующее положение в сфере водоотведения поселения	56

10. Балансы сточных вод в системе водоотведения	60

11. Прогноз объема сточных вод	64

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	65

13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	73

14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	73

15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

…………………………………………………………………………………...77

16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения	78

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период по 2029 год, разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного главой МО «Омский сельсовет» НАО;

- Генерального плана, разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Федерального закона N 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011;

Постановления правительства РФ № 782 “Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию” от 05.09.2013;

- муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры».

и в соответствии с требованиями:

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения МО «Омский сельсовет».

Мероприятия охватывают следующие объекты системы водоснабжения и водоотведения:

- водозабор (подземный),

- насосные станции,

- магистральные сети водопровода,

- сети водоотведения,

- канализационные насосные станции.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджета.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

–  паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения МО «Омский сельсовет»,  и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

# Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

# Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация муниципального образования «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

# Местонахождение проекта

Россия, 166735 с. Ома, Ненецкий автономный округ, Архангельская область

# Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

# Цели схемы

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

# Способ достижения цели

-  реконструкция существующих водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

- реконструкция существующих сетей;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли от продажи воды и водоотведения,  а также и за счет средств бюджетных источников.

# Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории МО «Омский сельсовет».

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников  с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

# Контроль исполнения реализации мероприятий схемы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрация муниципального образования «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа

Общие сведения о муниципальном образовании «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа

Муниципальное образование «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  занимает территорию  площадью 680 га; с численностью населения 1094  человек.

Административный центр- село Ома (883 чел.); в состав МО входят населенные пункты - деревня Снопа (109 чел.) и деревня Вижас (102 чел.).

Село Ома расположено на правом берегу реки Ома в 47 км от устья.  Река  длиной 268 километров, площадью бассейна 5050 километров квадратных впадает в Чешскую губу Баренцева моря.

В соответствии с климатическим районированием для строительства город входит в I климатический район (подрайон IД), с резко континентальным суровым климатом, который характеризуется суровой длительной зимой, большими объемами снегопереноса, коротким световым годом, большой продолжительностью отопительного периода.

Температурный режим.

Абсолютный минимум температуры – 54°С

Абсолютный максимум температуры +31°С

Средняя температура июля +13°С.

Средняя температура января -23°С.

Средняя годовая температура воздуха –6,4°С.

Количество осадков в год - 507 мм.

Преобладающее направление ветров – северное,

северо-западное.

Среднегодовая скорость ветра - 4,8 м/сек.

Температурный режим района характеризуется суровой продолжительной зимой, сравнительно тёплым, но коротким летом. На территории, открытой с севера и юга, наблюдается быстрая смена циклонов и антициклонов, что способствует большой изменчивости погоды. В любой сезон года возможны резкие колебания температуры воздуха не только от месяца к месяцу, но и от суток к суткам. Даже в июле солнечная жаркая погода нередко быстро сменяется пасмурной, с холодным моросящим дождем и понижением температуры до 00.

Средняя годовая температура воздуха составляет –6,4°С. Самый холодный и суровый месяц года – январь, средняя месячная температура его составляет – 23,6°С. Самый тёплый месяц – июль, средняя месячная температура его составляет +13,8°С. Наибольшие суточные амплитуды воздуха во все времена года наблюдаются при ясном небе. Дату перехода средней суточной температуры воздуха через 0°С весной и осенью считают признаком конца и начала зимы, че-рез 5°С – как начало и конец  вегетативного периода холодостойких растений, через 10°С – как начало и конец активной вегетации, период с температурой 15°С характеризует наиболее тёплую часть месяца. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 285 дней, средняя продолжительность безморозного периода – 80 дней. В таблице приведена средняя месячная и экстремальная температура воздуха по данным метеостанции (таблица 1).

Среднемесячная и экстремальная температура воздуха

Таблица №1

| Месяц t(C | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя | -23,6 | -22,2 | -18,3 | -9,4 | -1,6 | +7,8 | +13,8 | +11,6 | +5,4 | -3,7 | -15,3 | -21,2 | -6,4 |
| Средняя минимальная | -27,5 | -26,9 | -23,4 | -14,1 | -4,9 | +4,3 | +9,6 | +8,1 | +2,7 | -5,9 | -18,5 | -25,4 | -10,2 |
| Абсолютная минимальная | -50 | -54 | -47 | -33 | -26 | -11 | 0 | -2 | -10 | -28 | -40 | -52 | -54 |
| Средняя максимальная | -19,4 | -18,0 | -13,6 | -4,8 | +2,2 | +12 | +16,4 | +15,7 | +8,7 | -1,1 | -11,7 | -17,2 | -2,4 |
| Абсолютная максимальная | +2 | +2 | +5 | +11 | +24 | +30 | +31 | +30 | +22 | +15 | +5 | +2 | +31 |

Геологическое строение и рельеф.

Район МО «Омский сельсовет» представляет собой низовья р. Ома с характерными северотаежными пойменными ландшафтами. В геоморфологическом отношении – это типичная проточно-островная пойма, недолго затопляемая в половодье, сильно расчлененная  протоками различной величины. Растительность представлена лиственнично-кедровыми, сосновыми и еловыми редкостойными лесами.

По физико-географическому районированию Ненецкого автономного округа село Ома относится к лесотундровой зоне.

Современный рельеф территории района обусловлен геологическим развитием, тектоническим строением и влиянием различных эндогенных (подземных) и экзогенных (поверхностных) рельефообразующих процессов. Основные орографические (рельефные) элементы находятся в тесной зависимости от тектонического строения Уральских и Западно-Сибирской эпигерцинской плиты, перекрытой мощным чехлом рыхлых отложений.

В целом рельеф территории МО «Омский сельсовет» неоднородный. Это явилось следствием различных горно-геологических условий его образования. На территории района встречаются низменности и возвышенности.

Рек много, большая часть их отличается спокойным течением,  низовья пойм сильно заболочены. На водоразделах встречается большое количество мелких озерков, преимущественно термокарстового происхождения.

Многолетние мерзлые породы встречаются на всей территории МО «Омский сельсовет» и имеют разобщенное залегание. Мерзлые породы встречаются на безлесных пространствах, главных образом на торфяниках. Севернее 65-660 с.ш. эти породы занимают большую площадь, чем талые породы. Только под рекой Ома и некоторыми глубокими (более 2м) и большими озерами мерзлота отсутствует.

Наиболее низкие температуры мерзлых пород наблюдаются в торфяниках, наиболее высокие – в песчаных отложениях. Многолетняя мерзлота и ледниковые формы рельефа являются наследием прошлых эпох.

МО «Омский сельсовет» находится в зоне преимущественно двухслойного (разобщенного) строения мерзлых толщ водораздельного и долинного типа. Первый мерзлый слой прослеживается с поверхности до 30-80 м, а второй – с глубины 150-300 м.  Между ними на глубинах 80-150 м распространены талые породы. Средняя годовая температура мерзлых пород здесь колеблется от 0 до –2. Многолетнемерзлые толщи характеризуются невысокой льдистостью, достаточно слабыми криогенными образованиями.

Мерзлота в значительной степени влияет на современный рельеф. При ежегодном промерзании и протаивании верхних слоев земли формируются своеобразные формы рельефа в виде полигональных морозобойных растрескивающихся грунтов, бугров пучения, пятен-медальонов и явлений термокарста.

Следствием процессов термокарста является бесчисленное множество озер и озерков. При высыхании термокарстовых озер формируются обширные заболоченные понижения – «хасыреи», в которых создаются благоприятные условия для роста бугров пучения.

Кроме того, в северной тайге многочисленны крупнобугристые торфяники, возвышающиеся на 10-20 м. Они образовались из-за неравномерного промерзания торфяных массивов и подстилающих их отложений.

В целом же на территории МО «Омский сельсовет» мерзлотный рельеф обнаруживает черты зонального рельефа, что является выражением общей тенденции его распространения в Западной Сибири.

Рисунок №1  Расположение МО «Омский сельсовет»

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

Описание состояния существующих источников водоснабжения

и водозаборных сооружений

В состав МО «Омский сельсовет» входят населенные пункты - село Ома, деревня Снопа и деревня Вижас.

В настоящее время на территории населенного пункта с. Ома осуществляется автономная система водоснабжения. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды.

Вода, поднимаемая водоподъемным оборудованием, без предварительной очистки и обработки подается в здания и водоразборные колонки.

Централизованная система водоснабжения на территории д. Снопа и д. Вижас отсутствует. Источником водоснабжения являются индивидуальные колодцы и поверхностные воды реки Ома.

Вода, используемая жителями, по своему составу не отвечает требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения,  установлено, что для использования воды, отвечающей требованиям СанПиН и ГОСТ, требуется строительство водозаборных, водоочистных сооружений и сетей водоснабжения.

Характеристика скважин населенных пунктов поселения приведена в таблице № 2.

Таблица №2

| № п/п | Водонапорная башня адрес | Год ввода в эксплуатацию | Износ оборудова ния ( %) | Водозабор (м3/час) | Глубина скважины (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №1 с. Ома | 1982 | 80 | 3 | 10 |
| 2 | Скважина №2 с. Ома | 1984 | 80 | 4,8 | 18 |

Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В с. Ома нет центрального водоснабжения, так же отсутствует централизованная система водоснабжения на территории д. Снопа и д. Вижас.

Источником водоснабжения являются индивидуальные колодцы и поверхностные воды реки Ома.

Описание технологических зон водоснабжения

Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды (Постановление Пр-ва РФ от 05.09.2013 N 782).

На территории МО «Омский сельсовет» можно выделить одну технологическую зону водоснабжения:

- Село Ома

В данную централизованную систему водоснабжения входят две артезианские скважины. Из скважин вода подается на колонки расположенные в утепленных павильонах непосредственно над скважинами.

Рисунок №2 Перспективная схема водоснабжения и водоотведения с.Ома

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

Вода, поднимаемая из подземного горизонта и поверхностных вод не подвергается очистке и обеззараживанию. На территории МО «Омский сельсовет» станции по очистке и подготовке воды отсутствуют.

Качество воды, подаваемой в распределительную сеть на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» соответствует на водокалонке №2 и не соответствует по содержанию железа на водоколонке №1.

Протокола анализа воды приведены на рисунках № 3-4.

Рисунок №3 Протокол анализа воды скважина №2

Рисунок №4 Протокол анализа воды скважина №1

Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды

Информация по насосному оборудованию представлена в таблице.

Таблица № 3

| № п\п | Объект водозабора | Произв. м3/час | Мощность эл. двигатель кВт | Марка насоса | Количество потреб. Электрич. кВт | Количество поданной воды (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №1 с. Ома | 3 | 0,8 | marina | 2825,5 | 5050 |
| 2 | Скважина №2 с. Ома | 4,8 | 1,2 | ASP 90-45 | 3899,7 | 6970 |

Суммарная установленная мощность насосов составляет 2 кВт.

Объем поданной воды в 2013 году для нужд населения составил 12020 м3.

Объем потреблённой электрической энергии насосным оборудованием скважин подающих воду для нужд населения – 6725,2 кВт*час.

Затраты электроэнергии на подъем 1 м3 воды составили 0,56 кВт.

Вывод: Снабжение водой достаточно энергоэффективно, однако существует потенциал энергосбережения, так как используемое оборудование не отвечает современным требованиям.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки

На территории МО «Омский сельсовет» наружные водопроводные сети отсутствуют. Водоснабжение осуществляется автономно.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

При анализе существующего состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения можно выделить следующие проблемы:

- общий износ и моральная устарелость и их технологическая отсталость оборудования системы водоснабжения;

- существующие системы очистки питьевой воды не позволяют добиться требуемого в соответствии с нормативной документацией качества питьевой воды;

- отсутствие полной автоматизации в системе подачи воды на источниках водоснабжения и насосной станции,

- отсутствие учёта подаваемой питьевой воды  в распределительные сети.

Водоснабжением охвачено 26 % территории жилой застройки. Износ существующих водозаборов на данный момент составляет более 50 %, имеет неудовлетворительное состояние, не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

Оборудование водозабора не имеет установок водоподготовки перед подачей воды потребителям. При планируемом увеличении объемов поднятой воды возможно ухудшение ее качества, вследствие увеличения механических примесей.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории МО «Омский сельсовет» нет систем централизованного горячего водоснабжения.

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

МО «Омский сельсовет» находится в зоне островного распространения вечномерзлых грунтов. Тип мерзлоты в основном не сливающийся.

Технологическим решением по предотвращению замерзания воды является размещение водозаборов в отапливаемых помещениях и на перспективу прокладка водопроводных сетей совместно с тепловыми сетями.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

Обеспечение потребителей услугами водоснабжения на территории  МО «Омский сельсовет» осуществляет МП ЗР «Севержилкомсервис» ЖКУ «Ома», которая занимается эксплуатацией инженерных сетей водоснабжения и оборудования.

Скважины находятся на балансе администрации МО «Омский сельсовет».

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения МО «Омский сельсовет»  являются:

- обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех категорий водопотребителей;

- обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде в соответствии с планами перспективного развития при сохранении качества и надежности водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с требованиями нормативных документов;

Принципами развития централизованной системы водоснабжения МО «Омский сельсовет» являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения МО «Омский сельсовет» являются:

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из поверхностного источника водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе постепенная замена существующих водоводов с использованием трубопроводов из некорродирующих материалов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена выработанной запорной арматуры на водопроводной сети с применением современной энергоэффективной запорной арматуры, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы.

Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

В данный период развития МО «Омский сельсовет» наблюдается тенденция стабилизации численности населения за счет миграции и естественного прироста населения.

Согласно проекта генерального плана МО «Омский сельсовет» на период до 2029 г. планируется:

- развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

- развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

- увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

- вынос жилых и общественных зданий из санитарно-защитных зон объектов с негативным воздействием на окружающую среду, не соответствующих нормативным требованиям по отношению к застройке этих территорий.

Таблица №4

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь строительства |
| 1 | Население | чел | 1094 |
| 2 | Общая площадь при обеспеченности 21 кв. м | кв. м | 22974 |
| 3 | Убыль жилого фонда | кв. м | - |
| 4 | Новое жилищное строительство: в том числе: | кв. м | 5926 |
| Расчетный срок |
| 1 | Население | чел | 1156 |
| 2 | Общая площадь при обеспеченности 25 кв. м | кв. м | 28900 |
| 3 | Убыль жилого фонда | кв. м | - |
| 4 | Новое жилищное строительство В том числе: | кв. м | 5926 |

Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство водозаборов со строительством станций водоподготовки, строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю.

## Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

| Общий баланс потребление холодной воды всем поселением |
| --- |
|  | Таблица №5 |
| Статья баланса | тыс. куб.м. |
| Подъем воды всего, в том числе | 12,020 |
| из поверхностных источников | - |
| из подземных источников | 12,020 |
| Расход воды на собственные нужды | - |
| Отпуск воды в сеть всего | 12,020 |
| Неучтенные расходы и потери воды | - |
| Производственный расход | 0,415 |
| Полезный отпуск всего, том числе | 11,605 |
| население | 7,795 |
| прочие потребители | 3,81 |

Анализ приведенных в таблице №5 данных показывает, что из всего объема подъема воды на 2013 год 12020 куб. м.:

- подъем воды из  поверхностных источников составляет  0% от всего объема потребленной воды;

- подъем воды из  подземных источников составляет 100 % от всего объема потребленной воды;

Из всего объема отпуска холодной воды в 11605 куб.м.:

- отпуск холодной воды населению составляет 67 %;

- отпуск холодной воды прочим потребителям составляет 32,8 %;

- расход воды на нужды ресурсоснабжающей организации и

- неучтенные расходы и потери воды составляет 0,2 %.

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с требованиями, приведенными в СНиП 2.04.02-84* «СВОД ПРАВИЛ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. Актуализированная редакция». Максимальные секундные расходы определяются по расчетным расходам воды в течение суток. Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды:

- на хозяйственно-питьевые нужды;

- на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц;

- на производственно-технические цели;

- на пожаротушение;

Расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:

Gсут. макс = Ксут.макс* Gсут. ср, м3/сут,

Gсут. мин = Ксут.мин* Gсут. ср, м3/сут, где

- Ксут.макс, Ксут.мин – максимальный и минимальный коэффициент суточной неравномерности;

Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий.

Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9;

Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального водопотребления определяются по формуле:

gч.макс = Кчас.макс.*(Gсут. макс/24)

gч.мин = Кчас.мин.*(Gсут. мин/24)

Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:

Кчас. макс.=α max*βmax,

Кчас. мин.=α min*βmin,

Значение коэффициентов ( зависит от степени благоустройства, режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по  СНиП 2.04.02-84*, раздел 5.2.;

α max =1.2 – 1.4;  α min = 0.4 – 0.6,

Коэффициенты (, отражают влияние численности населения, принимаются по СНиП 2.04.02-84*, раздел 5.2.;

βmax= 1,4; βmin = 0,25,

Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за поливочный сезон в расчете на одного жителя и принимается 50л/сут/1 житель (СНиП 2.04.02-84*, раздел 5.3.)

Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта принимается равным 15 л/с при минимальном напоре 10 метров.

Максимальный расход воды котельной определяется как расход холодной воды на собственные нужды и расход холодной воды на подпитку тепловой сети (утечки и горячее водоснабжение).

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:

Gсут. ср = 0,001*gcр*N, м3/сут,

- gcр – норма водопотребления, л/сут(чел;

- N – расчетное число жителей.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на территории МО «Омский сельсовет», утвержденные постановлением РЭК Ненецкого автономного округа  составляют:

Таблица №6

| Степень санитарно-технического благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления, куб. м в месяц на 1 человека |
| --- | --- |
|  | холодная вода | горячая вода | водо-отведение |
| 1. Жилые помещения и жилые дома с ваннами, оборудованными душем, умывальниками, мойками, при наличии водоотведения |
| 1.1 | с горячим водоснабжением | 4,78 | 3,80 | 8,58 |
| 1.2 | с индивидуальным газовым или электрическим водонагревателем | 7,72 | - | 7,72 |
| 1.3 | с индивидуальным водонагревателем на твердом топливе | 5,58 | - | 5,58 |
| 1.4 | без горячего водоснабжения и водонагревателя | 3,68 | - | 3,68 |
| 2. Жилые помещения и жилые дома без ванн, с душем, умывальниками, мойками, при наличии водоотведения |
| 2.1 | с горячим водоснабжением | 3,96 | 3,00 | 6,96 |
| 2.2 | с индивидуальным газовым или электрическим водонагревателем | 6,97 | - | 6,97 |
| 2.3 | с индивидуальным водонагревателем на твердом топливе | 4,52 | - | 4,52 |
| 2.4 | без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя | 3,50 | - | 3,50 |
| 3. Жилые помещения и жилые дома без ванн, без душа, с умывальниками, мойками, при наличии водоотведения |
| 3.1 | с горячим водоснабжением | 2,57 | 1,14 | 3,71 |
| 3.2 | с индивидуальным газовым или электрическим водонагревателем | 3,71 | - | 3,71 |
| 3.3 | с индивидуальным водонагревателем на твердом топливе | 2,38 | - | 2,38 |
| 3.4 | без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя | 2,04 | - | 2,04 |
| 4. Жилые помещения в общежитиях при наличии водоотведения |
| 4.1 | с горячим водоснабжением, с душем или ванной в комнате | 3,51 | 2,65 | 6,16 |
| 4.2 | с горячим водоснабжением, с точкой водоразбора в комнате | 3,11 | 2,15 | 5,26 |
| 4.3 | с индивидуальным газовым или электрическим водонагревателем, с душем или ванной в комнате | 4,93 | - | 4,93 |
| 4.4 | с горячим водоснабжением, с общими кухнями и блоками душевых на этажах при комнатах в каждой секции здания | 2,62 | 2,05 | 4,67 |
| 4.5 | с горячим водоснабжением, с общими душевыми | 1,73 | 1,19 | 2,92 |
| 4.6 | с горячим водоснабжением, с общими умывальными | 1,35 | 0,41 | 1,76 |
| 4.7 | без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя, с общими умывальными | 1,37 | - | 1,37 |
| 4.8 | без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя, с точкой водоразбора в комнате, без душевых | 1,75 | - | 1,75 |
| 4.9 | с общими душевыми, с газовым или электрическим водонагревателем | 2,33 | - | 2,33 |
| 4.10 | с общими душевыми, с точкой водоразбора в комнате, без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя | 3,00 | - | 3,00 |
| 5. Жилые помещения и жилые дома без водоотведения |
| 5.1 | с точкой водоразбора без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя | 1,50 | - | - |
| 5.2 | с водопользованием из водоразборных колонок | 0,60 | - | - |
| 5.3 | с точкой водоразбора, с индивидуальным газовым или электрическим водонагревателем | 1,80 | - | - |
| 6. Жилые помещения и жилые дома при отсутствии централизованного водоснабжения при наличии водоотведения |
| 6.1 | с ваннами, оборудованными душем, умывальниками, мойками | - | - | 8,58 |
| 6.2 | без ванн, с душем, умывальниками, мойками | - | - | 6,96 |
| 6.3 | без ванн, без душа, с умывальниками, мойками | - | - | 3,71 |

Водопотребление прочими потребителями (объектами социально-культурного назначения, бюджетными учреждениями и т.д.) определяется также по нормам водопотребления для различных видов водопользователей в соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Максимальные секундные расходы воды различными категориями водопотребителей МО «Омский сельсовет», полученные расчетным путем по вышеприведенной методике, приведены в таблице №7.

Суммарные максимальные расходы потребителей приведены в таблице №8.

Таблица №7

| Название потребителя | Показатель | Количество | Количество дней водопользования | Норма холодного водопотребления на единицу водопотребления, л/сутки | Расчетный расход холодной воды, м.куб./сутки | Расчетный расход холодной воды, м.куб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение |
| Жилой фонд | жителей | 1094 | 365 | 50 | 54,7 | 19965,5 |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 54 | 247 | 50 | 2,7 | 666,9 |
|  | работников | 10 | 247 | 9 | 0,09 | 22,23 |
| Общеобразовательные школы | учащихся | 119 | 247 | 12 | 1,428 | 352,72 |
| Магазины продовольственные и непродовольственные | работников | 10 | 365 | 18 | 0,18 | 65,7 |
| Клубы, дома культуры | мест | 50 | 247 | 6 | 0,3 | 74,1 |
| Больницы и ФАП | работника | 2 | 365 | 8 | 0,02 | 7,3 |
| Итого | 59,418 | 21154,45 |
| Расчетный период |
| Жилой фонд | жителей | 1156 | 365 | 100 | 115,6 | 42194 |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 60 | 247 | 50 | 3 | 741 |
|  | работников | 10 | 247 | 9 | 0,1 | 22,23 |
| Общеобразовательные школы | учащихся | 120 | 247 | 12 | 1,44 | 355,68 |
| Магазины продовольственные и непродовольственные | работников | 20 | 365 | 18 | 0,36 | 131,4 |
| Клубы, дома культуры | мест | 100 | 247 | 6 | 0,6 | 148,2 |
| Больницы и ФАП | работника | 4 | 365 | 8 | 0,03 | 11,68 |
| Предприятия бытового обслуживания | кг. белья в смену | 10 | 255 | 25 | 0,25 | 63,75 |
| Физкультурно-спортивные сооружения | 1 спортсмен | 100 | 247 | 60 | 6 | 1482 |
| Итого | 127,38 | 45150 |
| Таблица №8 |
| Потребитель | Удельное сред. водопотр х. в. на 1 жителя, л/сутки | Количество потребителей | Расчетный расход воды, л./сутки | Коэффициент суточной неравномерности | Суточный расход, м.куб.сут | Макс суточный расход, м.куб/сут | Коэф. часовой неравномерности | Макс. часовой расход, м.куб/час | Макс. секундный расход, л/сек |
|  |  |  |  |  |  |  | α | β |  |  |
| Существующее положение |
| Жилой фонд | 50 | 1094 | 54700 | 1,3 | 54,7 | 71,11 | 1,2 | 1,4 | 5 | 1,38 |
| Бюджетные здания | 50 | 286 | 14300 | 1,3 | 14,3 | 18,59 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 0,36 |
| Пр. потребители | 10 | 50 | 500 | 1,3 | 0,65 | 1,092 | 1,2 | 1,4 | 0,046 | 0,013 |
| ИТОГО |  |  | 69500 | 1,3 | 69,5 | 90,35 | 1,2 | 1,4 | 6,325 | 1,76 |
| Расчетный период |
| Жилой фонд | 100 | 1156 | 115600 | 1,3 | 115,6 | 150,28 | 1,4 | 1,4 | 12,27 | 3,41 |
| Бюджетные здания | 50 | 391 | 19550 | 1,3 | 19,55 | 25,4 | 1,4 | 1,4 | 2,08 | 0,58 |
| Пр. потребители | 10 | 100 | 1000 | 1,3 | 1 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 0,1 | 0,03 |
| ИТОГО |  |  | 136150 | 1,3 | 136,150 | 176,995 | 1,4 | 1,4 | 14,45 | 4,015 |

Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Учет потребленной воды в значительной степени производится по санитарно-гигиеническим нормам на одного человека и один кв. метр занимаемой площади, что дает  большие погрешности и приводит к количественному небалансу между поднятой и потребленной водой.

На территории МО «Омский сельсовет» приборы учета не установлены.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

Генпланом предусмотрено установка приборов учета потребления воды у всех потребителей поселения.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Исходя из существующего состояния системы водоснабжения поселения и перспективных нагрузок по воде потребителями системы водоснабжения поселения  наблюдается дефицит.

Существующая мощность водозаборов – 7,8 м3/час

Перспективный расход воды – 14,45 м3/час

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство водозаборов со строительством станций водоподготовки, строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю, строительство магистральных водоводов в зоны планируемой застройки.

Данные мероприятия предусматривают увеличение численности населения  до 1156 чел. и увеличение водопотребления до 177 м3/сут.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Обеспечение потребителей услугами горячего водоснабжения на территории МО «Омский сельсовет»  предусмотрено от индивидуальных электрических водонагревателей.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное), приведены в таблицах № 7 и 8.

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Таблица № 9

| № п/п | Технологическая зона | Водозабор адрес | Всего м куб./год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ома | Скважина №1 | 5050 |
| 2 |  | Скважина №2 | 6970 |

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами приведен в таблице № 8.

Перспективные балансы водоснабжения (общий баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Таблица № 10

| № | Наименование населенного пункта (перспективной технологической зоны) | Перспектив ная численность населения | Перспектив ный расход воды населением | Перспектив ный расход воды прочими п. | Всего м.куб/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ома | 936 | 29246 | 8030 | 37276 |
| 2 | д. Снопа | 110 | 3437 | 500 | 3937 |
|  | д. Вижас | 110 | 3437 | 500 | 3937 |
| ИТОГО | 1159 | 36120 | 9030 | 45150 |

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Перспективный среднесуточный расход воды составляет:

на расчетный срок -  177 м3/сут.

Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:

Qсут.max = Ксут.max х Qср .[1] (п.2.2 СНиП 2.04.02-84),

где Ксут.max=1,1 составят:

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,1 х 177 = 194,7 м3/сут.

Необходимая мощность водоисточника определяется из следую-щей формулы:

Qист. = [ Qсут.max / 24 + 10 х 3,6 х 3 / 48 ] х 1,1 [2],

где Qcут.max - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут.

48 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.

10 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с (10 л/с, расчетная продолжительность пожара – 3 часа);

3,6 – коэффициент перевода с в м3/час. ;

1,1 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов артскважин, час.

На расчётный срок: Qрист.=[ 194,7 /24+10x3,6x3/48 ] x 1,1 = 10,36 м3/час.

Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 11 м3/час, дебит существующих скважин составляет 7,8 м3/час. Источники водоснабжения не удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок. Существующие скважины расположены только в одном населенном пункте с. Ома.

Для полноценного снабжения водой питьевого качества населения и организаций социальной сферы МО «Омский сельсовет» необходимо строительство новых скважин очистных сооружений.

Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Обеспечением потребителей МО «Омский сельсовет» услугами водоснабжения занимается МП ЗР «Севержилкомсервис» ЖКУ «Ома», которое следует определить как гарантирующий поставщик.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Общая перспективная потребность в воде на конец расчетного периода должна составить  177  м3/сут.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения с. Ома, проектом предлагается обеспечить существующую и проектную застройку централизованной системой холодного водоснабжения.

Проектом предусматривается устройство подземного водозабора состоящего из двух скважин (одна рабочая, одна резервная).

Предусмотрен ряд мероприятий по повышению качества природной воды, а также повышение надежности работы системы водоснабжения.

Повышение качества природных вод достигается путем применения блочной очистной установки в с. Ома производительностью 200 м3/сут.

Для обезжелезивания воды с содержанием железа до 10 мг/л предусмотрена двухступенчатая очистка. Данная схема включает в себя следующие процессы: дегазацию, вакуумно-инжекционную аэрацию, озонирование, отстаивание и фильтрование.

В проекте предусматривается использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.

Дополнительно предусмотрен ряд датчиков давления, потока, расхода, установленных в наиболее критичных участках цепи прохождения воды по блокам обработки.

Информация со всех датчиков собирается в блок управления. По измеренным параметрам корректируются режимы работы исполнительных устройств комплекса, и блокируется появление аварийных ситуаций. Общий алгоритм управления предусматривает автоматическое восстановление работоспособности комплекса после устранения причины, вызвавшей сбой в работе станции.

Потребность в электроэнергии данного комплекса с. Ома составит:

- 	при режиме очистки 38 кВт.;

- 	при форсированном режиме (промывки) – 72 кВт.

Потребность в тепловой энергии составляет 38 кВт.

На первую очередь строительства предлагается обеспечить население необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок.

Для определения основных характеристик системы водоснабжения необходимо определить объемы водопотребления на расчетный срок.

В качестве отопительных приборов на ВОС использовать инфракрасные панельные обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.

На территории ВОС с. Ома  необходимо предусмотреть 2 резервуара с аварийным и противопожарным запасом воды емкостью по 550 м3.

Схема водоснабжения – кольцевая. Сети водопровода диаметром 75 - 125 мм из полиэтилена, прокладываются совместно с тепловыми сетями, преимущественно возле дорог подземным способом. Технический водопровод принят полиэтиленовый диаметром 90 мм.

В качестве изоляции трубопроводов водоснабжения использовать современную пенополиуретановую (ППУ) изоляцию.

На водоочистных сооружениях предусмотреть подогрев сетевой воды до температуры 15 ºС электрическими водонагревателями.

Строительство скважин

Таблица № 11

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектной документации двух скважин в селе Ома производительностью по 950 м3/сут. | шт. | 2 | 240 | 480 |
| Монтажные работы | тыс. руб. | 2 | 400 | 800 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. | 2 | 34 | 128 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 1408 |

Монтаж установок очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ЛОТОС (тип SWT)

Предусматривается очистка воды от двух водозаборов. Секционное расположение установок позволит периодические профилактические остановы установок без останова процесса очистки.

Установка очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ЛОТОС (тип) SWT предназначена для очистки воды подземных и поверхностных источников водоснабжения перед подачей ее в централизованные водопроводные системы населенных пунктов.

Установка предназначена для очистки воды от  взвешенных веществ, растворённых веществ, нерастворимой органики, нефтепродуктов, тяжёлых металлов и железа, биологических загрязнений. В состав установки входит фильтр финишной очистки, он служит смягчителем для питьевой воды, которая уже прошла через предварительную очистку.

Рисунок №5 Состав  установки очистки воды серии ЛОТОС (тип SWT)

Таблица № 12

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка очистки воды серии ЛОТОС производитель. 950 м3/сут. | шт. | 1 | 8400 | 8400 |
| Монтажные работы | тыс. руб. | 1 | 4200 | 4200 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. | 1 | 1260 | 1260 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 13860 |

Оснащение приводов глубинных насосов  частотными преобразователями

Частотные преобразователи серии С 100 позволяют организовать систему автоматического поддержания выходного параметра (давления, расхода, температуры, скорости и т.п.) без использования контроллера при наличии датчика обратной связи. Рис. 4.3
     - экономия электроэнергии от 30 до 50 и более %;
     - исключение гидравлических ударов;
     - снижение пусковых токов;
      - увеличение межремонтного периода;
     - повышение степени защиты двигателей;
     - заблаговременное получение информации об износе элементов привода;
     - возможность повышения степени автоматизации.

Рисунок № 6. Внешний вид управляющего преобразователя.

Таблица № 13

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частотный преобразователь С100-35 | шт. | 4 | 85,9 | 343,6 |
| Датчик давления | шт. | 8 | 5,7 | 45,6 |
| Монтажные работы | тыс. руб. | 4 | 25 | 100 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 49 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 538,2 |

Монтаж резервуаров чистой воды.

С целью гарантированного обеспечения поселения, с учетом роста числа жителей и ростом благоустройства, на расчетный срок требуется установка двух резервуаров чистой воды объемом по 550 куб. м. и двух резервуаров чистой воды объемом по 65 куб. м.

Таблица № 14

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Объем капитальных вложений тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж резервуаров чистой воды емкостью 550 куб. м | шт. | 2 | 5200 |
| Монтаж резервуаров чистой воды емкостью 65 куб. м | шт. | 2 | 1200 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  | 6400 |

Установка узлов учета воды на водозаборы и потребителей воды

- водозаборы,  расходомер US800,

- входы зданий и сооружений бюджетных организаций, СТВУ-100

- входы жилых зданий, ВСКМ 90-50

Учет потребленной воды частью потребителей ведется по приборам учета, часть потребителей не оснащена приборами учета, частично приборы учета выведены из строя и не используются. Потребление воды абонентами, не оборудованными приборами учета, определяется расчетно-нормативным способом. В соответствии с 261 ФЗ «Об энергосбережении и энергоэффективности» индивидуальные приборы учёта должны быть установлены у всех потребителей до 01.07.2012.

Отсутствие 100% учета потребленной воды создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды.

Рисунок № 7 Счетчики воды ВСКМ 90-50

Счетчики воды ВСКМ 90-50   крыльчатые механические с диаметром условного прохода ДУ 50 мм. Счетчики предназначены для измерения объема питьевой и сетевой воды в обратных и подающих трубопроводах закрытых и открытых систем холодного и горячего водоснабжения на входы зданий и сооружений.

Таблица № 15

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Счетчик воды ВСКМ 90-50 | шт. | 16 | 6,25 | 100 |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 16 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 10 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 126 |

Замена и прокладка новых магистральных сетей водоснабжения и запорной арматуры на трубы ПНД ПЭ100 SDR17 (PN 10).

Износ существующих стальных водопроводных сетей по поселку на данный момент составляет более 60 %, имеет неудовлетворительное состояние, не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

Трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления или иначе трубы ПНД, являются разновидностью пластиковых труб и предназначены они для различных систем трубопроводов, в том числе и для транспортировки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Полиэтилен низкого давления — это экологически чистый материал, который дает возможность легко монтировать изделия изготовление из него. Изделия из ПНД способны без каких-либо изменений механических или изоляционных свойств, выдерживать широкий температурный диапазон.

Таблица №16

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопровод полиэтилен в ППУ изоляции Ø 90 мм - 7661 п.м Ø 125 мм - 13119 п.м |  | 2219,1 | 1,16 | 2586 |
| Демонтаж старой магистрали | тыс. руб. |  |  | 257,6 |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 2015,3 |
| Транспортные расходы | тыс. руб. |  |  | 1730 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 503 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 7091,9 |

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Эксплуатация установки очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ЛОТОС (тип) SWT предполагает периодический автоматический сброс шламовых накоплений из угольного фильтра в канализацию. Для осуществления защиты от возможного попадания шламовых продуктов в водозаборник необходимо предусмотреть удаление этого вида загрязнений в канализацию за пределы водоохраной зоны.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на источниках водоснабжения должны быть организованы санитарные защитные зоны. Основной целью создания и обеспечения режима в санитарных защитных зонах является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Для соблюдения санитарного режима поверхностных источников водоснабжения предусмотрены три пояса зон санитарной охраны.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

а) для водотоков:

вверх по течению – не менее 200м от водозабора;

вниз по течению – не менее 100м от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100м от линии уреза воды летне-осенней межени;

в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки менее 100м – вся акватория и противоположный берег шириной 50м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки более 100м – полоса акватории шириной не менее 100м;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий, но не менее 100м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды.

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрогеологических условий.

В имеющихся системах водоснабжения используются только  химические реагенты необходимые для обеззараживания отпускаемой в сеть воды. В качестве таких реагентов используются: хлорная известь, гипохлорит кальция и гипохлорит натрия. Данные химические реагенты не являются особо опасными и не требуют специально оборудованных помещений. Они поставляются в порошкообразном виде и хранятся в отдельных помещениях в непосредственной близости от источника водоснабжения или доставляются со склада и загружаются в  растворные баки. Персонал, работающий в контакте с этими химическими реагентами, должен быть одет в спецодежду, проинструктирован и соблюдать правила техники безопасности.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица №17

| Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Сумма освоения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014-2017 | 2018-2021 | 2022-2026 |
| Разведка, бурение и обустройство артезианского водозабора | Увеличение объемов поставляемой воды. Повышение качества принимаемой воды, увеличение межремонтного периода | 2125,2 | 708,4 | 708,4 | 708,4 |
| Монтаж установок очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ЛОТОС | Обеспечение качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, автоматизация режима работы. | 15246 | 5082 | 5082 | 5082 |
| Оснащение приводов насосов частотными преобразователями | Автоматическое поддержание нормативных параметров подачи воды в зависимости от объемов потребления, экономия электроэнергии до 40%, исключение гидравлических ударов, повышение степени защиты двигателей | 538,2 | 793,8 | 793,8 | 793,84 |
| Монтаж резервуаров чистой воды | С целью гарантированного обеспечения поселения, с учетом роста числа жителей и ростом благоустройства с аварийным и противопожарным запасом | 6400 | 179,4 | 179,4 | 179,4 |
| Установка узлов учета воды на водозаборы, входы зданий и сооружений бюджетных организаций и входы жилых зданий | Реальный учет поднятой и реализованной воды | 126 | 42 | 42 | 42 |
| Замена магистральных сетей водоснабжения на трубопровод полиэтилен в ППУ изоляциии запорной арматуры Прокладка новых магистральных сетей водоснабжения в зоны планируемого строительства | Улучшение органолептических свойств и качества ХВС, поддержание нормативных параметров подачи воды, снижение числа аварий на линиях Оснащение зон проектируемой застройки сетями водоснабжения | 7091,9 | 2364 | 2364 | 2364 |
| Итого | 31527,3 | 10509,1 | 10509,1 | 10509,1 |

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах I квартала 2014 года, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

- при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке производственных программ регулируемых организаций.

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

1) фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

2) результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

3) сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Расчетные значения целевых показателей приведены в таблице.

|  |  |  | Таблица №18 |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Используемые данные | Единица измер. | 2014 год | 2029 год |
| Показатели качества питьевой воды | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 50 | 10 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - | 10 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед./ 100 км. | - | 3 |
|  | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | - | 10 |
| Показатель качества обслуживания абонентов* | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» | мин | - | 2 |
| Показатель эффективности использования ресурсов | Уровень потерь воды при транспортировке | % | - | 5 |
|  | Удельный расход электрической энергии | кВт*час/м3 | 0,56 | 0,3 |

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.

## 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории МО «Омский сельсовет» не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц.

9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Централизованная система канализации на территории МО «Омский сельсовет» отсутствует. Жидкие отходы сливаются на грунт в пределах приусадебных участков и частично в выгребы, твёрдые - частично сжигаются, частично вывозятся на свалки.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения, установлены следующие ее недостатки:

– канализование в выгребы негативно сказывается на экологическом состоянии грунтов;

– сброс сточных вод на рельеф с отсутствием должной степени очистки негативно сказывается на экологическом состоянии Шурышкарского района.

Для строительства централизованной системы канализации необходимо:

–	строительство канализационных очистных сооружений (КОС);

–	строительство канализационных насосных станций (КНС);

–	прокладка сетей канализации.

Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В настоящее время на территории МО «Омский сельсовет» централизованная система водоотведения, канализационные очистные сооружения отсутствует.

Стоки собираются в надворных уборных. Сброс нечистот осуществляется на рельеф. Отсутствие очистных канализационных сооружений неблаготворно влияет на экологическое состояние подземных вод и поверхностных вод.

На территории населенных пунктов так же отсутствует система ливневой канализации.

Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Условно на территории  МО «Омский сельсовет» можно выделить три технологические зоны водоотведения, все они являются нецентрализованными.

Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В настоящее время на территории МО «Омский сельсовет» централизованная система водоотведения, канализационные очистные сооружения отсутствует.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

На территории МО «Омский сельсовет» канализационные коллектора и сетей, а так же сооружений на них отсутствуют.

Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

На территории МО «Омский сельсовет» централизованная система водоотведения отсутствует. Стоки собираются в надворных уборных. Сброс нечистот осуществляется на рельеф. Отсутствие очистных канализационных сооружений неблаготворно влияет на экологическое состояние подземных вод и поверхностных вод.

На территории населенных пунктов так же отсутствует система ливневой канализации.

Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Система водоотведения МО «Омский сельсовет» не имеет в своем составе очистных сооружений сточных вод. Согласно Водному кодексу РФ «запрещается осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию».

Отсутствие очистных сооружений водоотведения приводит к сбросу в водные объекты большого количества загрязненных хозяйственно бытовых и производственных сточных вод. Сброс неочищенных  хозяйственно-бытовых и производственных стоков ведет к загрязнению вод водных объектов МО «Омский сельсовет», наносит вред окружающей среде.

Основными загрязнениями сточных вод являются физиологические выделения людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания, кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а также технологические потери, отходы и отбросы на промышленных предприятиях. Бытовые и многие производственные сточные воды содержат значительные количества органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной средой, обусловливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий; производственные сточные воды содержат токсические примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб.

Сброс сточных вод без выполнения надлежащей очистки представляет серьезную угрозу для экологии окружающей среды и для здоровья населения.

Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На всей территории МО «Омский сельсовет» централизованная система водоотведения отсутствует. Стоки собираются в надворных уборных. Сброс нечистот осуществляется на рельеф.

Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения.

Основные проблемы в сфере водоотведения:

–отсутствие канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций.

Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие МО «Омский сельсовет» в целом.

Недостаточность систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов.

10. Балансы сточных вод в системе водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий, населения, а также поверхностно-ливневые с территории черты поселения отводятся на рельеф.

Отсутствие приборов учета водоснабжения и водоотведения, а так же отсутствие расчетных регистрационных данных не позволяют произвести расчета баланса производительности сооружений системы водоотведения.

Наибольшую долю существующих стоков составлют стоки от жилового фонда.

Нормы и объёмы водоотведения:

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и согласно СНиП II-32-74, с учетом понижающих коэффициентов:

1.	Принимаем количество бытовых сточных вод и вод, близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке в сельских населенных пунктах не оборудованных централизованной канализационной системой – 50% от водопотребления;

2.	Неучтённые расходы – 5%

Существующие балансы сточных вод по населенным пунктам МО «Омский сельсовет»  приведен в таблице 19.

Таблица №19

| Наименование расхода | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма л/сут. | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| без централизованной канализационной системы |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1094 | 25 | 26,256 | 9,583 | 28,88 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5 | - | 1,3 | 0,48 | 1,44 |
|  | Итого: |  |  |  | 27,556 | 10,063 | 30,32 |

Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Ливневой  канализации и сооружений их очистки на территории  МО «Омский сельсовет» нет, имеются отдельные дренажные канавы, часто не связанные между собой, с выходом в водные объекты или на рельеф (без очистки).

Ливневая канализация  предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.

Учитывая вышесказанное, для предотвращения инфильтрации сильно загрязненного поверхностного стока в грунтовые воды и дальнейшего попадания в водные объекты, на территории МО «Омский сельсовет»  необходимо строительство полноценной ливневой канализации.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На данный момент времени коммерческих приборов учёта сточных вод на территории МО «Омский сельсовет» не установлено. Это связано с необходимостью больших денежных затрат на проектирование, покупку и монтаж данных приборов, так как приборы для измерения расхода стоков в самотечных трубопроводах имеют очень сложную конструкцию и требования к монтажу.

В соответствии с требованиями Главы 3 статьи 7 п. 11 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» категории абонентов и организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения, обязаны устанавливать приборы учета сточных вод.

Одним из самых доступных и рекомендуемых для данной системы водоотведения способов учёта стоков является измерение стока на напорных участках системы водоотведения, например, после насосов в КНС.

Установка приборов учёта сточной воды абонентов не осуществляющими регулируемые виды деятельности является не обязательным и зависит от условий сброса сточных вод в централизованную систему водоотведения, устанавливается абонентом при необходимости.

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению в целом с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

На территории МО «Омский сельсовет» централизованная система водоотведения отсутствует.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Таблица №20

| Наименование расхода | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| с централизованной канализационной системой |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1159 | 100 | 115,9 | 42,304 | 127,49 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5 | - | 5,8 | 2,115 | 6,37 |
|  | Итого: |  |  |  | 121,7 | 44,419 | 133,86 |

Расчетный расход стоков на планируемый период

Таблица №21

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Расход стоков Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 133,86 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 5,58 |
| 3 | Коэффициент часовой неравномерности | к | 1,28 |
| 4 | Максимально- часовой расход | м3/час | 7,14 |
| 5 | Расчетный секундный расход | л/сек | 1,98 |

11. Прогноз объема сточных вод

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Планируемый объем сточных вод от населения – 133,86 м³/сутки

Планируемый объем сточных вод от зданий производственного и социально-культурного назначения – 24,74 м³/сутки

Планируемое поступление сточных вод на очистные сооружения на расчетный период составит – 158,6 м3 / сутки

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

По результатам выполненных расчетов и в соответствии с генпланом, мощность очистных сооружений системы водоотведения МО «Омский сельсовет» должны составлять:

Таблица №22

| № п/п | Наименование очистных сооружений | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ома | м3/сут | 150 |
| 2 | д. Снопа | м3/сут | 10 |
| 3 | д. Вижас | м3/сут | 10 |
|  | Итого: | м3/сут | 170 |

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

На территории МО «Омский сельсовет» централизованная система водоотведения отсутствует.

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На территории МО «Омский сельсовет» очистные сооружения централизованной системы водоотведения отсутствуют.

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

с. Ома

Проектом генерального плана принято оборудовать всю проектную и существующую застройку с. Ома централизованной системой канализации.

Самотечные сети канализации проложены с учетом существующего рельефа местности, и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от зданий.

Схема водоотведения населенного пункта следующая.

Хозяйственно-фекальные стоки от общественной и жилой застройки по самотечным коллекторам диаметра 160 – 300 мм, материал – полиэтилен, направляются на канализационные насосные станции (далее КНС). От КНС, количество которых в селе 5 штук, стоки посредством напорного коллектора диаметра 110 мм, выполненного из полиэтилена, а также камеры-гасителя, транспортируются на головную канализационную насосную станцию (далее ГКНС), расположенную на пересечении улиц Первомайская и Заводская. Производительность ГКНС составляет 150 куб.м./сут.  Все канализационные насосные станции посёлка  колодезного типа.

Далее стоки перекачиваются по двум напорным коллекторам Ø 110 мм, материал - полиэтилен по ул. Набережная на канализационную очистную станцию (далее КОС) производительностью 150 м3/сут.

КОС расположена северо-западнее посёлка. Местоположение определено согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и технологии очистки сточных вод.

Для с. Ома проектом предлагается применить блочную станцию биологической очистки бытовых сточных вод производительностью 150 м3/сут.

Станция состоит из блока механической очистки, блока емкостей, блока дезинфекции, оборудована технологической площадкой с лестницей и мостиками для обслуживания. Данный тип станций предусмотрено размещать в отапливаемых помещениях. В качестве отопительных приборов использовать инфракрасные панельные обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.

Процесс очистки и доочистки происходит в аэрируемых емкостях за счет прикрепленного биоценоза, формирующегося на специальной пластмассовой загрузке. В процессе очистки стоков лишний ил не образуется. Фосфор очищается коагуляцией и осаждением, в результате чего образуется небольшое количество осадка. Лорацию осуществляет компрессор. В диапазоне 30-100% от номинальных и динамике допустимых отклонений, не превышающих скорость адаптации микроорганизмов, процесс очистки обладает высокой устойчивостью, благодаря саморегуляции. При длительных перерывах в подаче стока или электроэнергии установка быстро (в течении нескольких суток) входит в оптимальный режим работы. Все оборудование из нержавеющей стали. Очищенные сточные воды сбрасываются в ближайший водоем ниже по течению реки, или повторно используются для полива и технических нужд.

д. Снопа и д. Вижас

Проектом предусматривается оборудовать всю проектную и существующую застройку поселка централизованной системой канализации.

Самотечные сети канализации проложены с учетом существующего рельефа местности, и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от зданий.

Сети канализации выполнить подземно Ø160 мм из полиэтилена в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Сети запроектированы вдоль улиц. Сточные воды, собираемые уличными коллекторами, самотёком поступают на канализационную насосную станцию (КНС) колодезного типа, расположенную в северо-восточной части посёлка, производительностью 10 м3/сут. С КНС сточные воды по двум напорным коллекторам Ø160 мм из полиэтилена перекачиваются на канализационные очистные сооружения (КОС) блочного типа, производительностью 10 м3/сут.

КОС расположены северо-западнее деревень. Местоположение определено согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и технологии очистки сточных вод.

Проектом предлагается применить блочную станцию биологической очистки бытовых сточных вод производительностью 10 м3/сут. Установка рассчитана на полное окисление сточных вод.

Станция состоит из блока механической очистки, блока емкостей, блока дезинфекции, оборудована технологической площадкой с лестницей и мостиками для обслуживания. Данный тип станций предусмотрено размещать в отапливаемых помещениях. В качестве отопительных приборов использовать инфракрасные панельные обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.

Процесс очистки и доочистки происходит в аэрируемых емкостях за счет прикрепленного биоценоза, формирующегося на специальной пластмассовой загрузке. В процессе очистки стоков лишний ил не образуется. Фосфор очищается коагуляцией и осаждением, в результате чего образуется небольшое количество осадка. Лорацию осуществляет компрессор. В диапазоне 30-100% от номинальных и динамике допустимых отклонений, не превышающих скорость адаптации микроорганизмов, процесс очистки обладает высокой устойчивостью, благодаря саморегуляции. При длительных перерывах в подаче стока или электроэнергии установка быстро (в течение нескольких суток) входит в оптимальный режим работы. Все оборудование из нержавеющей стали. Очищенные сточные воды сбрасываются в ближайший водоем ниже по течению реки, или повторно используются для полива и технических нужд.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»  п.2.1 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления.

Монтаж блочно-модульных очистных сооружений

Станция ККВ.9 (КВN-210.911.Х+Д) предназначена для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод. Технологический процесс, реализуемый в  станции обеспечивают очистку хозяйственно-бытовых сточных вод  до требований нормативов сброса очищенных сточных вод в водоемы   высшей рыбохозяйственной категории.

В состав станции биологической очистки входят:

•   модульное производственное здание;

•   резервуар-усреднитель;

•   узел предварительной механической очистки сточных вод;

•   аэротенк-отстойник;

•   биореактор доочистки;

•   узел обезвоживания осадке (избыточного активного ила);

•   узел обеззараживания очищенных сточных вод;

•   система автоматизированного управления технологическим процессом;

•   узел приготовления и дозирования реагентов (флокулянта);

•   компрессорное и насосное оборудование.

Таблица №23

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка ККВ.9 (КВN-210.911.Х+Д) Производитель. 150 м3/сут | шт. | 1 | 3250 | 3250 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 325 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 3575 |

Таблица №24

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка ККВ.9 (КВN-210.911.Х+Д) Производитель. 10 м3/сут | шт. | 2 | 880 | 1760 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 176 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 1936 |

Монтаж  линий канализации из труб ПВХ.

При выполнении реконструкции старых и прокладки новых сетей водоотведения предполагается использование канализационных труб из поливинилхлорида.

Канализационные трубы ПВХ предназначены для самотечной транспортировки стоков в наружной канализации при максимальной температуре до 60°С.

Соединение труб осуществляется раструбным методом, герметичность и безопасность соединения обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом, установленным в раструбе трубы.

Трубы ПВХ для наружной канализации изготовлены из прочного материала, который выдерживает сильные удары, возникающие при транспортировке и монтаже. Продукция, изготовленная из ПВХ, обладает малым коэффициентом расширения и линейного растяжения при изменении температуры. Канализационные трубы ПВХ морозоустойчивы.

Основные достоинства канализационных ПВХ труб заключаются в том, что они обладают:

- высокой прочностью

- устойчивостью против коррозии

- сопротивлением от зарастания стенок

- высокой сопротивляемостью внутреннему износу

- низким весом

- трубы легки в монтаже при различных способах прокладки

- стойкостью к воздействиям кислотной среды

- стойкостью к изнашиванию в стоках, в которых присутствует высокое содержание песка.

Таблица №25

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство канализационных сетей трубопровод полиэтилен в ППУ изоляции | м | 2166 | 2,28 | 4935 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 493,5 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 5428,5 |

Строительство канализационных насосных станций (КНС и ГКНС) колодезного типа

Таблица №26

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС 5 шт. производительностью 150, м3/сут; ГКНС 1 шт. производительностью 150 м3/сут. | шт. |  |  | 1200 |
| КНС колодезного типа производительностью 10 м3/сут | шт. |  |  | 250 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 145 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 1595 |

Установка узлов учета принимаемых стоков на очистные сооружения

В соответствии с требованиями Главы 3 статьи 7 п. 11 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» категории абонентов и организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения, обязаны устанавливать приборы учета сточных вод. Поэтому   в кратчайшие сроки необходимо разработать и согласовать проекты по установке прибора учёта на выпуске сточных вод в водоприёмник.

Ультразвуковой расходомер US800 предназначен для измерения и учета текущего расхода и накопления объема жидкости (температурой до 200°C), протекающей под давлением в трубопроводе диаметром от 15 до 2000 мм.

Рисунок № 8 Внешний вид расходомера US800

Таблица №27

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электронный блок расходомер US800 | шт. | 3 | 18,2 | 54,6 |
| GSM-модем в комплекте: модем, антенна, бл.питания, интерфейс RS232 | шт. | 3 | 15,4 | 46,2 |
| Ультразвуковой преобразователь расхода УПР однолучевой | шт. | 3 | 7,7 | 23,1 |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 62,0 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 18,6 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 204,5 |

13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Эксплуатация очистных сооружений предполагает периодический автоматический сброс шламовых накоплений. Для осуществления защиты от возможного попадания шламовых продуктов в реки поселения необходимо предусмотреть удаление и утилизация этого вида загрязнений за пределы водоохраной зоны.

Остальные мероприятия по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения на территории МО «Омский сельсовет», экологические аспекты жизнедеятельности поселения и окружающей среды не затрагивают.

14. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Оценка капитальных затрат на строительство очистных сооружений системы водоотведения выполнена на основе удельных показателей капитальных вложений, дифференцированные по видам очистки и мощностям сооружений.

Удельные показатели приведены в методической литературе «Экологический менеджмент».

Удельные показатели разработаны на основе статистической обработки «Материалов первоочередных мероприятий», разработанных для Федеральной программы, где в основном представлены данные о стоимости строительства очистных сооружений различных видов (механической, физико-химической и биологической очистки), а также доочистки стоков и систем оборотного водоснабжения.

Результаты расчетов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения приведены в таблице № 28.

Таблица №28

| Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Сумма освоения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014-2017 | 2018-2021 | 2022-2026 |
| Монтаж блочно-модульных очистных сооружений | Улучшение экологической среды жизнедеятельности населения. Снижение загрязнения грунтовых вод и бассейна р. Ница | 5511 | 1837 | 1837 | 1837 |
| Строительство канализационных сетей трубопровод полиэтилен в ППУ изоляции | Снижение вредного воздействия стоков на грунтовые воды. Охват большего числа потребителей услугами водоотведения. | 5428,5 | 1809,5 | 1809,5 | 1809,5 |
| Строительство канализационных насосных станций (КНС и ГКНС) колодезного типа | Снижение вредного воздействия стоков на грунтовые воды. Охват большего числа потребителей услугами водоотведения. | 1595 | 531,66 | 531,66 | 531,66 |
| Установка узлов учета принимаемых стоков на очистные сооружения | Реальный учет принятых стоков. Диспетчеризация и автоматизация работы очистных сооружений. | 204,5 | 68,17 | 68,17 | 68,17 |
| Итого | 12739 | 4246,33 | 4246,33 | 4246,33 |

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах I квартала 2014 года, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

## 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели рассчитываются, исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- результатов технического обследования централизованных систем водоотведения;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

| Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения Таблица №29 |
| --- |
| Показатель | Используемые данные | Единица измерения | 2013 год | 2026 год |
| Показатель качества очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 0 | 100 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | - | 0 |
| Показатель качества обслуживания абонентов* | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии» | мин | - | 5 |
| Показатель эффективности использования ресурсов | Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод | кВт*час/м3 | - | 0,2 |

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.

## 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории МО «Омский сельсовет» не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

- выявлять в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей;

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации МО «Омский сельсовет».